Tilbake

GSM-Vakt

Brukerveiledning

Innhold

1.	INTRODUKSJON	2

2.	Generelt	2

3.	spesifikasjon	2

4.	Blokkdiagram:	3

5.	LED- lysene	3

6.	Klargjøring	4

6.1	SIM kort holderen.	4

6.2	PIN- koden	4

6.3	SIM kort	4

6.4	Strømtilførsel.	4

7.	Beskrivelse:	4

7.1	Operasjon:	4

8.	Telefonnumrene	4

8.1	Skjulte telefonnummer	4

8.2	Telefonnummer i P- katalogen	5

8.3	Nummerformat	5

9.	Kategorier	5

10.	Tidsprofiler for abonnenter i P- katalogen	5

10.1	Eksempel på programmering av tidsprofiler.	6

10.2	Standard tidsprofiler	6

10.3	Eksempel på kommandoer for programmering av tidsprofiler:	7

11.	Stille klokken	7

11.1	Manuell	7

11.2	Automatisk	8

12.	ADMINISTRATORS nummer	8

13.	brukerkatalogen u	8

13.1	Programmering av telefonnummer i U katalogen.	8

13.2	Hyper Terminal kommandoene:	11

14.	Enhetens situasjon	11

15.	Test	11

16.	kommandoer	12

17.	Blokkdiagram.	13

18.	GSM-VAKT front	14

19.	GSM-VAKT bakside	14

# INTRODUKSJON

GSM-Vakt er en GSM-enhet for åpning av porter.

Brukerne trenger bare å ringe enhetens mobilnummer for å åpne porten.

Åpningstidene kan styres med brukernes profiler.

# Generelt

- Dimensjon:	138x64x28

- Vekt:		ca. 200 g

- Enheten har en releutgang

- Enheten har kapasitet for 100 + 400 mobiltelefonnummer i P og U katalog med tellere for telling av operasjoner.

- 400 nr. katalogen heter U og det kan bare legges inn, eller slettes telefonnummer vha. ASCII filer.

- 100 nr. katalogen heter P og telefonnummer kan programmers inn fra mobiltelefon med SMS.

- Enheten har klokke og kalenderfunksjon.

- Enheten har en total operasjonsteller pluss en teller for hver bruker.

- Enheten har en intern temperatursensor som benyttes til å kutte strømforsyningen hvis det blir for varmt.

- Enheten kan tilkobles 12VDC. Ny versjon, (SN 11xxxx, framtidige) opptil 24VDC.

- Enheten er dekslet i en plastikkboks.

- Antenna er installert på innsiden av boksen. Hvis det er behov for ekstern antenne, så finns en SMA kontakt.

# spesifikasjon

- Enheten kan leveres med en 12VDC strømforsyning som er sikret for polaritetsveksling. Nyere enheter med serienummer ”11xxxx eller høyere kan tilkobles 24VDC.

- Elektrisk tilkobling foretas vha. 4 ledninger (0,75mm2). Ledningene er ca. 30 cm lange.

- +12V/24V	rød

- 0V		svart

- relé utgang 1	blå

- relé utgang 2	blå

- Reléutgangen (maks 0,5A/50V) er sikret med en automatsikring.

- Reléutgangen er en NO (Normal Open) kontakt.

- Enheten leveres i operasjon modus (dvs. klar for bruk og blokkert for alle nummer utenom de som er fast programmert inn).

- Enheten har en trykknapp ved siden av SIM kortholderen for å forandre modus.

- kort trykk på knappen (<1sek), normal operasjonsmodus (lukket).

- langt trykk på knappen (>3sek), programmeringsmodus (åpen).

- holde knappen nede ( >10sek), tilbakestilles til standard parametre (etter 5 sek vil POW-led lampen starte å blinke som varsel).

# Blokkdiagram:

# LED- lysene

Enheten har fire (4) LED på printkortet, synbart under dekslet ved siden av SIM kortet.

D+: 	inngang aktiv, ikke brukt i GSM-Vakt applikasjonen

Power:	strømtilførsel ok, denne LED viser også operasjonsmodus:

- normal operasjon: 50ms PÅ / 950ms AV

- programmerings modus: 50ms PÅ / 200ms AV / 50ms PÅ / 700ms AV

- varsling om standard verdier: 100ms PÅ / 100ms AV

- standard utført: 50ms PÅ / 50ms AV inntil knappen slippes

GSM:	GSM-signal ok, blinkingen viser signalstyrken (-113…-51dBm).

- AV		ingen GSM signal

- 1 blink	dårlig GSM signal (< -104dBm)

- 2 blink	middels godt GSM signal (-104…-74dBm)

- 3 blink	meget godt GSM signal (> -74dBm)

- kontinuerlig PÅ, data forbindelse tilkoblet, GSM-Vakt opptatt

Relay:	LED lampen lyser når releet er operert.

# Klargjøring

## SIM kort holderen.

SIM kort holderen er på printkortet og aksess til holderen er under et lokk.

## PIN- koden

PIN- koden må fjernes fra kortet før det settes inn i enheten. Det gjøres enklest ved å bruke en mobiltelefon.

## SIM kort

Press av lokket på bakside av enheten og sett inn SIM kortet i holderen.

Enhetens telefonnummer kan skrives på etiketten på baksiden.

## Strømtilførsel.

Koble den røde ledningen til +12VDC og den svarte ledningen til 0VDC.

Koble de to grønne/blå ledningene fra relékontakten til bomåpnerutstyret.

# beskrivelse:

## Operasjon:

I ledig stilling venter enheten på innkommende anrop. Relékontakten er åpen.

Når et anrop kommer, sjekker enheten først anropsnummeret. Hvis nummeret stemmer med ett som er programmert inn i katalog P (P1…100) eller U katalogen (P101..500), sjekkes deretter:

        - “G” kategorien

        - Klokke- og kalenderprofilene

        - Hvis alt er ok, opererer releet og gir en puls. Relépulsens lengde spesifiseres med SMS kommando K. Standard er 1 sek. BEMERK. Hvis relepulsen settes til 0 (K0), opererer ikke releet.

        - Telefonnummerets dedikerte teller og totalteller blir inkrementert.

        - Hvis telefonnummeret, G kategori eller profiler ikke stemmer, avvises anropet.

Nummerkontrollen starter fra det minst signifikante tall. Hele nummeret enten i katalog P eller U må stemme. Numrene i katalogene må inneholde minst 3 tall.

Hvis anropsnummeret er 12345678, så vil det stemme med:
12345678 (best sikkerhet)
        5678 (lite sikkert)
          678 (ikke anbefalt)

Brukerne må derfor være forsiktig ved programmering og ikke benytte for korte nummer. Normale telefonnummer har 8 tall.

# Telefonnumrene

## Skjulte telefonnummer

Det er lagt inn 4 skjulte telefonnummer for administrasjon og service. Numrene er for: (Jares, Embedtronics, NorTronic og Nodacom). Disse numrene har aksess til enheten for å programmere nummer til katalogen P1…P100, og de kan dessuten operere releet på utgangen ved å sende SMS O 2 (2 sek. puls) og dermed åpne bommen. Disse 4 numrene kan ikke åpne bommen med telefonanrop.

## Telefonnummer i P- katalogen

Denne katalogen er hovedkatalogen, P1 …P100, og kan benyttes for innlegging av abonnenter temporært hvis modem og PC mangler for programmering til brukerkatalogen U. Programmeringen til P katalogen kan foretas med SMS meldinger.

Både numrene, kategoriene og profilene i P katalogen kan modifiseres og forandres til enhver tid, enten av administrator hos kunden, NorTronic eller Jares.

## Nummerformat

Telefonnumrene skal normalt programmeres inn med landskode, eksempel for Norge er +4712345678. Men i noen telefonsystemer sendes ikke prefikset +47 når det genereres et anrop. Hvis man har programmert +4712345678 i en katalog og ringer fra dette nummer, vil ikke anropet bli godtatt pga. manglende +47. For å være sikker på at man får åpnet bommen ved telefonanrop fra en abonnent i katalog P eller U, må ikke +47 benyttes. Dette er VIKTIG for telefonanrop, men gjelder ikke for SMS meldinger.

# Kategorier

Enheten har 4 kategorier i abonnentkatalogen P1…100.

- “P” programmering

- “R” relékontroll med SMS (slå på og av releet med sms meldinger)

- “U” oppdatering av programvare via dataforbindelse

- “G” åpne bom

Disse kategorier blir satt etter telefonnumrene i P1…P100

Eks. P1 +47nnnnnnnn PRUG.

Når telefonnummer programmeres i den temporære katalogen P, må det tilføres kategori bak nummeret for å få åpnet bommen. Kategorien(e) legges inn med ett mellomrom etter telefonnummeret. “Px 12345678 PRUG”. For bare åpning av port; ”Px 12345678 G”

(NOTE! Når telefonnummer for administrasjon(utenom de som ligger i skjult katalog) programmeres i P katalogen, må alle kategorier legges bak nummeret.

# tidsProfiler for abonnenter i p katalogen

GSM Vakt har en spesiell tabell med tidsprofilhukommelse.

I tabellen er det plass for totalt 26 (A…Z) forskjellige tidsprofiler. Hver av disse 26 profilene angir et starttidspunkt og et sluttidspunkt.   Tiden består av:

- ukedager (D1=Mandag, D2=Tirsdag,….D7=søndag)

- timer om dagen (00…23)

- minutter av timer (00…59)

Hvert telefonnummer i P1…P100 kan ha opp til 10 tidsprofiler. Disse tidsprofilene spesifiserer de tidsvinduene innen en uke som nummerert er tillatt å åpne bommen. For eksempel så kan nummeret ha lov til å åpne bommen bare på mandager fra kl. 07:00 til 15:00 osv.

Tidsprofilene programmers sammen med det aktuelle telefonnummer og kategori.

For eksempel	“Px 12345678 G (ABC)”. Merk at tidsprofilene må stå i parentes.

I dette eksempel betyr det at nummer 12345678 kan ringe og åpne bommen,  men bare i tidsrommet som profil A, B og C angir, se nedenfor.

NOTE 1!

Hvis ingen tidsprofil er programmert, kan nummeret alltid åpne bommen.

NOTE 2!

Hvis nummeret er programmert med en tidsprofil, men enhetens klokke ikke satt/programmert, kan ikke nummeret åpne bommen (se pkt. 10).

## Eksempel på programmering av tidsprofiler.

Profiltabellen kan programmeres enten ved å laste ned en fil med TPUP- kommando, eller sende en tekstmelding med T-kommando (se nedenfor).

TA D1,0700-1600 “tekst”

hvor:	TA	= kommando for å sette profil A

D1	= Mandag

0700	= starttid	07:00

1600	= sluttid	16:00

“tekst”	= passende tekst som beskriver profilen

Profilene kan sjekkes ved hjelp av følgende kommandoer:

TA? 	returnerer profil A

A=D1,0700-1600 “ på mandag”

TB?	 returnerer profil B etc.

B=D1,0800-D5,1700 “arbeidsdager”

T?	returnerer alle 26 profilene

A=D1,0700-1600 “på mandag”

B=D1,0800-D5,1700 “arbeidsdager”

C=D3,0600-0800 “søppelbil”

D= ….etc.

.

.

Z=D7,0900-1300 “kirketid”.

## Standard tidsprofiler

Noen standardprofiler er allerede programmert i enheten. Disse profilene kan forandres av brukerne enten ved å sende SMS meldinger, eller ved å overføre en ny fil.

- TA=D1,0700-1600 arbeidsdag 1

- TB=D1,0800-D5,1700 arbeidsdager

- TC=D1-D5,0600-1600 mandag til fredag

- TD=0700-1600 alle dager

- TE=0600-1900 alle dager

- TF=D5,1200-2359 fredag 1

- TG=D5,1500-2000 fredag 2

- TH=D6, 0000-2359 lørdag 1

- TI=D6,0800-2000 lørdag 2

- TJ=D6,0700-1800 lørdag 3

- TK=D7,0900-1400 søndag 1

- TL=D7, 0800-2200 søndag 2

- TM=D4,0600-1000 torsdag søppelbil

- TN= 0600-2359 alle dager

- TZ= D7,0900-1300 ”kirketid”

## Eksempel på kommandoer for programmering av tidsprofiler:

Formatene kan legges inn/overføres via GSM modem og TPUP (merk tidsprofilene må stå i parentes).

A: D1,0700-1600 arbeidsdag 1

B: D1,0800-D5,1700 arbeidsdager

C: D1-D5,0600-1600 mandag til fredag

D: 0700-1600 alle dager

E: 0600-1900 alle dager

F: D5,1200-2359 fredag 1

G: D5,1500-2000 fredag 2

H: D6, 0000-2359 lørdag 1

I: D6,0800-2000 lørdag 2

J: D6,0700-1800 lørdag 3

K: D7,0900-1400 søndag 1

L: D7, 0800-2200 søndag 2

M: D4,0600-1000 torsdag søppelbil

N: 0600-2359 ”alle dager”

Z: D7,0900-1300”kirketid”

# Stille klokken

GSM-Vakt har ikke klokke med batteristøtte. Klokken må derfor stilles etter hver omstart av enheten. Dette kan gjøres enten manuelt eller automatisk.

VIKTIG! Hvis ikke klokken stilles ved oppstart eller etter omstart (reset), vil ikke tidsprofilene fungere og alle nummer med tidsprofiler får ikke åpnet bommen .

## Manuell

Klokken i enheten kan settes manuelt med SMS kommando “D”.

D ddmmyyyy, HHMM setter dato og tid.(dag, måned, år, timer, minutter).

hvor	dd	= dag (01…31)

mm	= måned (01…12)

yyyy	= år

HH	= time (00…23)

MM	= minutt (00…59)

## Automatisk

Automatisk setting gjøres også med en SMS. Enheten sender en SMS til seg selv og leser av tidsinfoen i meldingen. SMS sentrene oppgir faktisk tid i alle meldingene. For at enheten skal kunne sende melding til seg selv, må den kjenne sitt eget nummer. Enhetens nummer programmers inn i katalogplass P0.

P0 +4712345678

PS. Hvis det byttes SIM kort/telefonnummer i enheten, husk å programmere det nye nummeret i P0. VIKTIG.

# ADMINISTRATORS nummer

Det første (administrators) telefonnummer kan programmeres inn i P1 på to måter. Enten kan NorTronic programmere nummeret inn, hvis de kjenner det, eller så kan administratoren av bomsystemet trykke programmeringsknappen på enheten og dermed koble den i programmeringsmodus (se pkt. 3.10). Deretter sendes en SMS med hans eget nummer og kategorier (eks. +4712345678 PRUG. Nå kan administratoren programmere inn de andre brukernumrene i P2….P100. I denne katalog må alle brukere gis kategori G for å få åpnet bommen (eks. P2 12345678 G. Bemerk; uten +47 fordi brukerne skal ringe). P- katalogen (P1..P100) kan også betjenes med SMS kommandoer fra NorTronic og Jares, se pkt. 7.1.

# brukerkatalogen u

GSM-Vakt enheten har en brukerkatalog (U) for 400 forskjellige mobiltelefonnummer. Numrene kan bare lastes inn/programmers og slettes via GSM modem eller mobiltelefon  tilkoblet en PC/laptop. Skriveprogrammet Note Pad kan benyttes for skriving av numrene og overføring til en ASCII fil. Lag en katalog for denne/disse filer. Bruk en linje pr. nummer, avslutt med CR for hver linje, og når skrivingen er ferdig, lagres dokumentet på katalogen med et filnavn (eks. U katalognr.txt). Deretter sendes filen via modemet eller mobiltelefonen til enheten.

I denne katalogen trenger man ikke å legge inn kategorier, men tidsprofiler kan programmeres inn sammen med telefonnummeret.

## Programmering av telefonnummer i U katalogen.

- Lag en katalog hvor NotePad dokumentet kan lagres.

- Bruk Note Pad og skriv inn telefonnumrene til abonnenter som skal kunne ringe for å åpne bommen. Husk ett nummer pr. linje, avslutt med CR for hver linje og lagre dokumentet.

Eksempel:

12345678

23456789 (AH)

34567890 (BD)

osv.

- Dette Note Pad dokumentet må gis et navn (eks. telefonnummer.txt) og lagres som en fil i den opprettede katalog (her kaller vi den C:\customer\telefonnummer.txt).

- Nå kan man koble til en mobiltelefon til en PC/Laptop enten ved å benytte Bluetooth, IR eller en kabel. Velg mobilnett på mobiltelefonen, velg GSM (ikke 3G).

- På Laptop-en benyttes kommunikasjonsprogrammet Hyper Terminal. Sjekk hvilken COM port som brukes med følgende test: Windows XP: Gå til “Kontrollpanel”, velg system, “maskinvare”, “enhetsbehandling” og “porter”. Nå vises hvilken port som er valgt for mobiltelefonen. Windows 7: Gå til Enhetsbehandling og deretter porter. Gå til Hyper Terminal applikasjonen, velg Properties (Egenskaper), Connect with (Koble til), og velg riktig COM port.

- Test forbindelsen til mobiltelefonen ved å skrive AT. Hvis forbindelsen er i orden, får man OK.

- Skriv inn kommando ATE1 for lokal ekko.

- Nå kan kommunikasjon med GSM-Vakt starte som følger:

- Skriv og send først til mobiltelefonen følgende kommando:

at+cbst=71,0,1;+chsn=1,1,0,4 (kommando for dataoverføring)

- Etter dette skal man få OK.’

- Nå kan nummrene/NotePad filen sendes.

- Skriv atdi+47nnnnnnnn og CR (+47nn.. er telefonnummeret til GSM-Vakt)

- Så får man +DR: None. Connect 9600 G-Key v1.4_RC2, Built: Dec 2 2011 14:41:55 (eller lignende versjoner).

- Når man får cmd: start nedlasting med kommando UFUP

- Man får; Starting ymodem receive. Please start uploading now.

- Gå til Transfer (overfør) på toppen av Hyper Terminal applikasjonen og under File name velg den riktige Note Pad filen ved browsing (Bla gjennom).(Eksempel:C:\customer\telefonnummer.txt). Under Protocol velg ymodem og send.

- Etter dette fås følgende bilde:

- Telefonnumrene/filen er programmert til U katalogen når teksten 1K of 1K sent kommer.

- Trykk CR, vent på cmd og skriv exit. Når NO carrier kommer opp, er GSM-Vakt ledig.

Sammenfatning av kommandoene.

At

OK

atdi +47nnnnnnnn CR (hvor n = nummer til GSM Vakt enheten)

+DR: NONE

Connect 9600

G-Key v1.4_RC2, Built: Dec 2 2011 14:41:55 (eller lignende versjoner).

cmd

UFUP

Starting YMODEM receive. Please start uploads now

NB. Velg Ymodem hvis det ikke er valgt allerede.

Gå til Transfer og velg send file

Etter disse kommandoer kommer følgende bilde:

Gå til Transfer (overfør) på toppen av Hyper Terminal applikasjonen og under File name; velg den riktige Note Pad filen ved browsing (Bla gjennom).(Eksempel:C:\customer\telefonnummer.txt). Under Protocol velg ymodem og send.

## Hyper Terminal kommandoene:

UFUP for filoverføring

TPUP for tidsprofilprogrammering

FWUP for programvareforandring/opplasting

HELP lister opp alle modemkommandoene.

# Enhetens situasjon

Man kan sende spørsmål om enhetens situasjon til enhver tid.

SMS kommando “E?” returnerer alle variable parametre

- relepulslengde (“K=1s”)

- total tellerverdi (“C=1234”)

- batterispenning (“B=12,8V”/24,8V)

- temperatur inne i boksen (“T=+28C”)

- programvare versjon (“sw xx.yy.zz date yymmdd”)

- GSM signalstyrke (Q=xxdBm)

Kommando “L?” returnerer loggminne fra siste hendelser.

# Test

      - Send SMS 02 fra NorTronic`s mobil telefonnummer, +4790998352 og sjekk om bommen åpnes.

      - Programmer nummer +4790998352 (NorTronic telefonnr.) til P1 som følger:
 P1 +4790998352 prug

      - Send en SMS, P1:1?, for å sjekke om programmeringen av P1 ble riktig.

      - Ring til enhetens telefonnummer fra det nummer som ble programmert inn i P1 og sjekk om bommen åpnes (om utstyret opererer).

      - Send SMS P1 – Det programmerte testnummer vil bli slettet (P1 blir ledig for programmering av administratorens nummer hos kunden).

      - Programmer nummeret til den som skal administrere bomsystemet hos kunden (hvis det er kjent) i katalogplass P1 og gi nummeret kategori PRUG. (P1 +47nnnnnnnn prug, dette gjelder for SMS).

      - Hvis ikke abonnentkatalogen U benyttes for å legge inn abonnentene, programmer alle brukernes telefonnummer (hvis de er kjent) i katalogplass Pn…100 og gi dem kategori G. Disse kan senere flyttes til U katalogen.

      - Hvis flere eller andre abonnenter skal administrere enheten, må alle gjeldende nummer i P katalogen gis kategori PRUG.

      - Send SMS Px:y? for kontroll. Enheten returnerer alle telefonnummer i katalogen P fra Px til Py der x og y = 1…500, men bruk x og y for de P -nummer som er programmert (eks. P1:40?).

# kommandoer

Oversikt over SMS kommandoer (både små og store bokstaver kan benyttes).

Alle SMS kommandoer returnerer et ekko, eller den etterspurte verdi returneres tilbake til sender.

O 1	releet på utgangen kobles PÅ kontinuerlig

O 0	releet på utgangen kobles AV

O nn	releet kobles inn i nn sek. nn er ikke 0 eller 1

K 0	blokkerer releet til å operere

K nn	et telefonanrop trigger releet til å operere i nn sek. (2..99)

C?	returnerer total tellerverdi

CR	nullstiller totaltelleren

P0 yyyyyyyy	setter inn enhetens eget telefonnummer (brukes for å sette klokken)

Px yyyy z (a) 	setter telf.nummer, kategori og profil til katalogplass x (x=1…100), (y= tel.number), z er en kategori og a er en profil. Nullstiller teller automatisk.

Eksempel på programmering i P katalogen:	Px 12345678 G (ABC).

Px:y?	returner info om telefonkatalogen P fra Px til Py, x og y =1…500, (x er lik eller mindre enn y), returnerer også tellerverdier

Px -	sletter telefonnummer i katalogplass x

Px:y -	sletter telefonnummer i katalogplass fra x til y.

P1:100CR	sletter tellere fra P1-100

P90CR	sletter teller i P90

Eksempel på skriving av nummer i Note Pad for overføring til U katalogen: Nummer med tidsprofil.	12345678 (AB).

D ddmmyyyy, HHMM	setter dato og tid

Ta (tid)	setter profil a

Ta? T? (alle)	Returnerer profil a ”Ta = (tid)”, eller alle profiler.

D?	Angir dato og tid i enheten.

N <navn>	Navn på enheten kan skrives inn

E?	returnerer alle variable verdier

L?	returnerer logghukommelse av siste hendelser

?	henter hjelpemenyen

H	henter hjelpemenyen

Alle SMS kommandoer returnerer en tilbakemelding eller svar på spørsmål.

Flere SMS kommandoer kan sendes i samme SMS melding, men de må skilles med <CR> eller <LF>.

# Blokkdiagram.

# GSM-VAKT front

# GSM-VAKT bakside